## Slide 1
Biologische Flexibilisierung? Funktioniert, wenn man die Biologie versteht!
Dr. Bettina Frauz // SCHAUMANN BioEnergy GmbH

## Slide 2: Verstehen, Interesse, Leidenschaft

## Slide 3: Verstehen, Interesse, Leidenschaft
Biologie kennen..
Gettyimages 2025

## Slide 4: Verstehen, Interesse, Leidenschaft
Biologie kennen..
 Reaktionszeit
 Versorgungssicherheit
 Bedarfsschwankungen ausgleichen
 Was ist der günstigste Speicher?

## Slide 5: Größer Energiespeicher

## Slide 6: „Speicherkraftwerke sind sexy“ Robert Wasser 2005

## Slide 7: „Speicherkraftwerke sind sexy“ Robert Wasser 2005
Glocke, 2024

## Slide 8: Und flexible Fütterung erst recht weil:
Variation der Gasproduktion 50%
Volumen des Gasspeichers 40 Stunden Reserve Barchmann et al.
50 % weniger Gasspeicherbedarf.
Einsparung ca.50 % Invest Gasspeichererweiterung
 Verschiebung Gasproduktion zu Verstromungszeiten
// Flex. Biogasproduktion mit einem breiten, im landwirtschaftlichen Umfeld anfallenden Substratspektrum ohne große weitere Investitionen möglich
// bei entsprechend vorhandenem, nutzbarem Gasspeichervolumen  auch auf die Gasspeichererweiterung verzichtet werden kann!

## Slide 9: Fahrplan
Rahmenbedingungen
// biologische
// verfahrenstechnische
// politische..
Ansatzpunkte
// Einsatzstoffe
// Fütterungsmanagement / flexible Beschickung Nachgärer oder Rezirkulation
// Variation der Substrate, Besonderheiten

## Slide 10: Differenzierung
bedarfsgerechten Biogasproduktion
 überwiegend prozessbiologische Lösungen = Fütterungsmanagement
bedarfsgerechten Stromproduktion
 vornehmlich auf technischen Lösungen, wie einer Erweiterung von Biogasspeichersystemen, zur bedarfsgerechten Verwertung von Biogas zur Stromerzeugung

## Slide 11: Biologische Rahmenbedingungen // „hoch-runter“
schnelle Hydrolysierer + Säurebildner  pro Zeiteinheit dosierte, mikrobiell rasch abbaubare organische Substanz?
Notes: Der Umstand, dass der anaerobe Abbau organischer
Substanzen in mehreren Phasen erfolgt
(siehe auch die Fachinformation „Prozessmodell
Biogas“) lässt sich verfahrenstechnisch durch
eine räumliche Trennung der Hydrolyse mit Versäuerung
von der Methanogenese nutzen. So
können bedarfsgerecht auch größere Mengen an
flüchtigen Fettsäuren zu Biogas mit hohem Methangehalt
verarbeitet werden.

## Slide 12
Abbauschritte
Verflüssigung / Bakterien
Notes: 12
12
Harald Lindorfer hatte eineninteressanten Vergleich am Flipchart: Wachstum acidogene & methanogene Organismen → etwas ähnliches überlegen & entwickeln

## Slide 13: Biologische Rahmenbedingungen // „hoch-runter“
// schnelle Hydrolysierer und Säurebildner pro Zeiteinheit dosierte,mikrobiell rasch abbaubare organische Substanz
 kurzfristigen Überangebot an Wasserstoff und in Folge zu einem Überangebot an flüchtigen Fettsäuren
Notes: Der Umstand, dass der anaerobe Abbau organischer
Substanzen in mehreren Phasen erfolgt
(siehe auch die Fachinformation „Prozessmodell
Biogas“) lässt sich verfahrenstechnisch durch
eine räumliche Trennung der Hydrolyse mit Versäuerung
von der Methanogenese nutzen. So
können bedarfsgerecht auch größere Mengen an
flüchtigen Fettsäuren zu Biogas mit hohem Methangehalt
verarbeitet werden.

## Slide 14
Abbauschritte
Verflüssigung  Bakterien
Notes: 14
14
Harald Lindorfer hatte eineninteressanten Vergleich am Flipchart: Wachstum acidogene & methanogene Organismen → etwas ähnliches überlegen & entwickeln

## Slide 15: Abbauschritte
Biomasse
Biomasse
Zwischen- produkte
Fettsäureproduktion:
Buttersäure
Propionsäure
Essigsäure
Methan
Kohlendioxid

## Slide 16
Abbauschritte
Verflüssigung Bakterien
Gasbildugn Archaen
Notes: 16
16
Harald Lindorfer hatte eineninteressanten Vergleich am Flipchart: Wachstum acidogene & methanogene Organismen → etwas ähnliches überlegen & entwickeln

## Slide 17: Rahmenbedingungen // biologische
// Hydrolysierer + Säurebildner rasch abbaubare organische Substanz  kurzfristigen Überangebot an Wasserstoff +flüchtigen Fettsäuren.
// Anstieg Wasserstoffkonzentration hemmend auf syntrophen Stoffwechselvorgänge  Methanbildung betroffen
// langsamer Abbau + vermehrten Bildung von Fettsäuren  Essigsäure, Propionsäure + Buttersäure
pH-Wert sinkt
Versäuerung
pH-Wert sinkt umso schneller > Puffervermögen
 Methangehalt + Gasmenge sinken
Notes: Der Umstand, dass der anaerobe Abbau organischer
Substanzen in mehreren Phasen erfolgt
(siehe auch die Fachinformation „Prozessmodell
Biogas“) lässt sich verfahrenstechnisch durch
eine räumliche Trennung der Hydrolyse mit Versäuerung
von der Methanogenese nutzen. So
können bedarfsgerecht auch größere Mengen an
flüchtigen Fettsäuren zu Biogas mit hohem Methangehalt
verarbeitet werden.

## Slide 18
Abbauschritte
H2S
CO2
NH3
H2
CO2
CO2
CO2
H2
H2
CO2
H2
CO2
CO2
CO2
H2
H2
CO2
CH4
CH4
CH4
CO2
Verflüssigung Bakterien
Gasbildung Archaen
Notes: 18
18
Harald Lindorfer hatte eineninteressanten Vergleich am Flipchart: Wachstum acidogene & methanogene Organismen → etwas ähnliches überlegen & entwickeln

## Slide 19: Achtung Generationszeit

## Slide 20: Achtung Generationszeit
Nach Weiland 2006
Hydrolytische Bakterien
Versäuernde Bakterien
Acetogene Bakterien
Methanogene Archaeen
240

## Slide 21: Einschub
Neue Ansätze

## Slide 22: Bestimmungstiefe: Nomenklatur in der Biologie
Domäne (kingdom)
Abteilung (phylum)
Klasse (class)
Ordnung (order)
Familie (family)
Gattung (genus)
Art (species)
Archaea
Euryarchaeota
Methanomicrobia
Methanosarcinales
Methanosarcinaceae
Methanosarcina
Methanosarcina barkeri
Animalia (Tiere)
Chordata
Mammalia (Säugetiere)
Primates
Hominidae
Homo
Homo sapiens

## Slide 23: Einschub
Neue Ansätze

## Slide 24: Generell: flexible Biogasbildung ist

## Slide 25: flexible Biogasbildung
// umso leichter umzusetzen je schneller organische Raumbelastung gesteigert // wieder reduziert wird  ohne Prozessstörung [top versorgter Fermenter]
Notes: umso leichter umzusetzen je rascher die organische Raumbelastung gesteigert und wieder reduziert werden kann, ohne dass es zu einer Prozessstörung kommt!
Konservierungsverluste, Energiekonzentration, mikrobieller Abbaubarkeit Abbaugeschwindigkeit, zeitliche Verfügbarkeit, seuchenhygienische Anforderungen, Anbaubedingungen, Flächenbedarf, genehmigungsrechtliche Anforderungen, logistischen Ansprüche, Bereitstellungskosten

## Slide 26: flexible Biogasbildung
// umso leichter umzusetzen je schneller organische Raumbelastung gesteigert // wieder reduziert wird  ohne Prozessstörung [top versorgter Fermenter]
// Einsatz leicht abbaubarer; oder hydrolysierter Substrate
// Konzentration an methanogenen Archaeen  Stabilität gegenüber Prozessschwankungen
// Methanbildner im Fermenter,
 zuverlässiger beschickungsbedingte, kurzfristige Schübe an Wasserstoff bzw. flüchtigen Fettsäuren reagieren  Tuningeffekt!
Notes: umso leichter umzusetzen je rascher die organische Raumbelastung gesteigert und wieder reduziert werden kann, ohne dass es zu einer Prozessstörung kommt!
Konservierungsverluste, Energiekonzentration, mikrobieller Abbaubarkeit Abbaugeschwindigkeit, zeitliche Verfügbarkeit, seuchenhygienische Anforderungen, Anbaubedingungen, Flächenbedarf, genehmigungsrechtliche Anforderungen, logistischen Ansprüche, Bereitstellungskosten

## Slide 27: Rahmenbedingungen // verfahrenstechnische
Je mehr Biogas + hohem Methangehalt / m³ Reaktorvolumen / Tag  kleiner Fermentervolumen bei gleicher Biogasmenge
Je höher Energiekonzentration + leichter anaerobe Abbaubarkeit Substratmischung  desto schneller und effektiver  hochkalorisches Biogas erzeugt
Je mehr schwer abbaubare, lignozellulosereiche Substrate vergoren werden sollen  sind bauliche und verfahrenstechnische Anpassungen vorzusehen
Notes: Der Umstand, dass der anaerobe Abbau organischer
Substanzen in mehreren Phasen erfolgt
(siehe auch die Fachinformation „Prozessmodell
Biogas“) lässt sich verfahrenstechnisch durch
eine räumliche Trennung der Hydrolyse mit Versäuerung
von der Methanogenese nutzen. So
können bedarfsgerecht auch größere Mengen an
flüchtigen Fettsäuren zu Biogas mit hohem Methangehalt
verarbeitet werden.

## Slide 28: Ansatzpunkte Einsatzstoffmanagement

## Slide 29: Ansatzpunkte Einsatzstoffmanagement
Voraussetzung Konservierung als sichere und nahezu verlustarme Bevorratung der Substrate!
grundsätzliche Forderung nach einer nahezu gleichbleibenden, unverändert hohen Qualität der Substrate während der Dauer der Bevorratung

## Slide 30: Was sagt denn der Vermarkter?

## Slide 31
Bedarfsgerechte Fütterung
Neue Chance für viele Anlagen

## Slide 32: Was bedeutet das für den Betreiber?

## Slide 33: Fütterungsmanagement flexible Beschickung
BGA mit Maissilage, Festmist, Gülle und Zuckerrüben.
a.) Unterschied im Gasspeicherbedarf (wöchentlichen, flexiblen Verstromungsfahrplan, 60h Verstromungspause übers Wochenende, kontinuierlich und bedarfsorientiert angepasster Gasproduktion)
b.) Fütterungsstrategie mit hohen Fütterungsdosen schnellen abbaubaren Substraten, bei abnehmender Fütterungsmenge,
Fütterungsplan aus der Forschung bedarfsgerechte Fütterung / Bad Hersfeld
Notes: Als Anregung der biologischen Abbauaktivität der Mikroorganismen nach der Fütterungspause hat es sich als empfehlenswert erwiesen, dem Fermenter am Sonntag, als „Appetithappen“ für die Mikroorganismen, geringe Mengen Substrat (Maissilage) zuzuführen.

## Slide 34: Flexible Beschickung oder Rezirkulieren?
// Nachgärer = größeres Gärvolumen als HF
// Entlastung HF
// Fermenterbiologie NG aktiv  Substratbeschickung  messbar Biogaserzeugung steigern
// NG nicht gefüttert werden  Rezirkulation aus dem HF täglich bis zu 20 % des Arbeitsvolumens
       Verdünnung im HF
       Fütterung NG

## Slide 35: Variation der Substrate
// qualitative Veränderung
 Substratvariation kurzfristig Mischungsanteil energiereichen + rasch vergärbaren Substraten erhöht
// Substrate getrennt von den regelmäßig dosierten Substraten gelagert: Getreide, Getreideschrot, Melasse oder Zucker- Futterrüben

## Slide 36: Variation der Substrate

## Slide 37: Batch-Abbaukurven der einzelnen Substrate 30 Tage [UBEDB 2018] % produzierte Biogasmenge

## Slide 38: Batch-Abbaukurven der einzelnen Substrate 5 Tage,

## Slide 39: Substrattypen
Turbos  50% 12-18h Abbau
80% innerhalb 2-3T
Mittelläufer80% innerhalb 1. Woche
Schnecken  80% innerhalb 10 Tagen

## Slide 40
Jeweilige Pflanzenkomponente (%)
100
80
60
40
20
Hydraulische Verweilzeit (Tage)
Zucker, Fettsäuren, Aminosäuren
Stärke, Proteine, Pektine
Hemizellulosen, Zellulosen
Lignin, Wachse, Harze
Abbaugeschwindigkeit
unterschiedlicher
Pflanzenkomponenten
Steigerung der Abaugeschwindig-
keit unterschiedlicher hydrolysier-
barer Pflanzenkomponenten durch
Enzyme

## Slide 41: Kinetik!
// Verbesserung Substratabbau durch Hydrolyse / Säureproduktion höhere Beladungsrate / Fermentereinhheit
// neue Substratkombinationen / faserreiche Substrate mit energiereichem Topping
// Höherer Faseranteil
// Geringere Energiedichte
// Geringerer Gasertrag/ t oTS
// Erhöhte Gefahr von Hemmstoffen
// Erhöhte Gefahr des Eintrags an Störstoffen
// Veränderung der Verweilzeit
 Steigerung der Futtermenge bei Ertragserhaltung!

## Slide 42
Veröffentlichung 2021 Jasmin Gleich
Notes: Technhohemische Herausforderungen bei alternativen Substraten mit Faseranteil

## Slide 43
Veröffentlichung 2021 Jasmin Gleich
Notes: Technhohemische Herausforderungen bei alternativen Substraten mit Faseranteil

## Slide 44
Veröffentlichung 2021 Jasmin Gleich
Notes: Technhohemische Herausforderungen bei alternativen Substraten mit Faseranteil

## Slide 45
Welche Prozessstörung in 2023?
Notes: Verdorbene Substrate // Molke // Versalzung / Pökel der Bakterien

## Slide 46
Welche Prozessstörung in 2023?
 | Anzahl
Hemmung durch Verderb | 105
„Betriebsfehler“; schlechte Durchmischung, Phasenbildung, Schwimmschichten, Substratspezifisch | 224
Sonstiges | 70
Hauptursache Änderung der Ration!
Notes: Verdorbene Substrate // Molke // Versalzung / Pökel der Bakterien

## Slide 47
Notes: 7 Bedeuteungen - was wir meinen –
Was geht ab?

## Slide 48: Speicherung Zwischenprodukte Gasspeicher

## Slide 49: Veränderung de Substratzufuhr
Konstante Zufuhr: Nur ein ausreichend großes Gasspeichervolumen kann ein Leerfahren des Gasspeichers bei wechselndem Energie- bzw. Biogasbedarf verhindern

## Slide 50: Veränderung der Substratzufuhr
Bedarfsgerechte Substratzufuhr mit einer dementsprechend variablen Gasproduktionsrate ermöglicht es, zeitnah und effektiv auf Bedarfsschwankungen bei gleichzeitig reduzierter Anforderung an die Größe des Gasspeichervolumens zu reagieren.

## Slide 51: Beispiel

## Slide 52: Buchholz; Blumdorf

## Slide 53: Champinons league?

## Slide 54: Biologische Flexibilisierung geht gut – wenn Prozesse stabil sind und…
Optimale, angepasste Versorgung der Mikroorganismen
Technik die funktioniert
Lagerfähige Substrate

## Slide 55: Biologische Flexibilisierung geht gut – wenn Prozesse stabil sind!
Optimale, angepasste Versorgung der Mikroorganismen
Technik die funktioniert
Lagerfähige Substrate
Anlagenführer der‘s kann!

## Slide 56: Weiter geht’s! Egal mit welchem Substrat?!?