## Slide 1
Dunkelflaute und volatile Gaspreise – der Beitrag von Biogas für ein resilienteres Energiesystem
Jürgen Karl
Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
10. Norddeutscher Biogas-Branchentreff
Rendsburg, 28. Mai 2026

## Slide 2
1. Notwendige Reservekraftwerke für Deutschland
  Die aktuelle Agenda der Bundesregierung
  Warum unsere „gesicherte Reserve“ so ganz und gar nicht sicher ist…
2. Die Rolle hochflexibler Biogaskraftwerke – die FAU Biogasstudie 2026
  Geopolitische Krisen und Versorgungssicherheit
  Der EU-Krisenplan REPowerEU
3. Was Biogas unsere Volkswirtschaft kostet
  Die bisherigen Kosten der Biogaskraftwerke
  Notwendige Ausschreibungsmengen und Speicherkapazitäten
4. Was unsere Volkswirtschaft mit Biogas gewinnt
  „Flexzuschläge“ im Vergleich
  Warum uns fossiles Gas noch sehr viel teurer kommen könnte

## Slide 3
1. Notwendige Reservekraftwerke für Deutschland
Die aktuelle Agenda der Bundesregierung
Warum unsere „gesicherte Reserve“ so ganz und gar nicht sicher ist…
Die „Dunkelflaute“

## Slide 4
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
„… kommt die Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit mit Elektrizität in Deutschland in den gewählten Szenarien gewährleistet werden kann, wenn zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 GW (Zielszenario) bzw. bis zu 35,5 GW (Szenario "Verzögerte Energiewende") bis zum Jahr 2035 errichtet werden.“
35,5 GW / 500 MW/Gaskraftwerk = 71 Gaskraftwerke
Die aktuelle Agenda der Bundesregierung
„… Wir brauchen flexible Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint …“
Bundesministerin Katharina Reiche, Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, 5. Mai 2025
https://www.pv-magazine.de/2025/05/09/katherina-reiche-fordert-realitaetscheck-fuer-die-energiewende
Die „Dunkelflaute“

## Slide 5
0%
100%
200%
300%
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Stundenmittelwerte
2023
Stromverbrauch
Erzeugung aus Wind und PV
Kumuliertes Defizit KD = 80,8 h
Kumuliertes Defizit KD = 119,1 h
Dunkelflaute
Vor allem im Winter treten regelmäßig längere Perioden mit wenig PV und Winderzeugung auf
Historische Daten zeigen: Dunkelflauten dauern bis 280 Stunden bzw. 160 “Volllaststunden”
mittlere Leistung Pm
Herausforderung „Dunkelflaute“
Die „Dunkelflaute“

## Slide 6
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Dunkelflaute 48. Kalenderwoche 2023
andere Konventionelle
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
PV
Pumpspeicher
Wind onshore
Wind offshore
Laufwasser
Biomasse
Stromerzeugung in GW
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Projektion der Dunkelflaute 48. Kalenderwoche 2030
Import oder DSM
Import
Export
Defizit
49 GW
Herausforderung „Dunkelflaute“
Einsatz der Anlagen erfolgt auch in der Dunkelflaute nach der “Merit-Order”
ohne zusätzliche Reserve- kraftwerke muss künftig zeitweise fast die Hälfte des Stroms importiert werden oder durch DSM-Maßnahmen (Abschaltungen) eingespart werden
Die „Dunkelflaute“

## Slide 7
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Dunkelflaute 48. Kalenderwoche 2023
andere Konventionelle
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
PV
Pumpspeicher
Wind onshore
Wind offshore
Laufwasser
Biomasse
Stromerzeugung in GW
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Projektion der Dunkelflaute 48. Kalenderwoche 2030
Import oder DSM
Import
Export
Herausforderung „Dunkelflaute“
Einsatz der Anlagen erfolgt auch in der Dunkelflaute nach der “Merit-Order”
ohne zusätzliche Reserve- kraftwerke muss künftig zeitweise fast die Hälfte des Stroms importiert werden oder durch DSM-Maßnahmen (Abschaltungen) eingespart werden
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
„H2-Ready“ Kraftwerke
Biogas
… und Biogas reduziert maßgeblich die drohende Versorgungslücke!
Die „Dunkelflaute“

## Slide 8
Nachtrag zum Jahr 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Dunkelflaute 1. November-Woche 2024
andere Konventionelle
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
PV
Pumpspeicher
Wind onshore
Wind offshore
Laufwasser
Biomasse
Stromerzeugung in GW
Day-Ahead- Strompreis
82 ct/kWh
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Projektion der Dunkelflaute 1. November-Woche 2030
Import oder DSM
Defizit
50 GW
Auch im Jahr 2024 gabs wieder einige Dunkelflauten …
mit ziemlich hohen Strompreisen!
Die „Dunkelflaute“

## Slide 9
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Strompreis im Großhandel in ct/kWh
Day Ahead Markt
-20
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
Kraftwerksleistung Erdgas in GW
3.9.2024 19:00
65,6 ct/kWh
6.11.2024 17:00 82,0 ct/kWh
Einsatz der Gaskraftwerke während der Dunkelflauten
In den Dunkelflauten 2024 war nie mehr als etwa die Hälfte der „installierten Leistung“ der Gaskraftwerke im Einsatz
2/3 der Gaskraftwerke an Standorten der öffentlichen Gasversorgung > 100 MW wurden im Jahr 2024 gar nicht eingesetzt
17,0 GW
19,1 GW
12,4 GW
12.12.2024 17:00 93,6 ct/kWh
Quelle: www.Smard.de
„steuerbaren“
Installierte Leistung Erdgas 36,25 GW
2024

## Slide 10
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Dunkelflaute 1. November-Woche 2024
andere Konventionelle
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
PV
Pumpspeicher
Wind onshore
Wind offshore
Laufwasser
Biomasse
Stromerzeugung in GW
Nachtrag zum Jahr 2024
Day-Ahead- Strompreis
82 ct/kWh
Wichtig wären Alternativen zu Gaskraftwerken …
… die auch wirklich laufen, wenn sie gebraucht werden!
Mo Di Mi Do Fr Sa So
0
20
40
60
80
100
Projektion der Dunkelflaute 1. November-Woche 2030
Import oder DSM
Defizit
50 GW
Defizit
70 GW
Auch im Jahr 2024 gabs wieder einige Dunkelflauten mit ziemlich hohen Strompreisen!
Die „Dunkelflaute“

## Slide 11
Fazit
Zur Besicherung von Wind und Sonne braucht Deutschland erhebliche Reserveleistungen – und das schon sehr bald
1.

## Slide 12
2. Die Rolle hochflexibler Biogaskraftwerke – die FAU Biogasstudie 2026
Geopolitische Krisen und Versorgungssicherheit
Der EU-Krisenplan REPowerEU
Gas und Krisen

## Slide 13
FAU Biogasstudie 2026
Die wichtigsten Ergebnisse
Die Sicherstellung der Unabhängigkeit von fossilem Erdgas ist die wichtigste Aufgabe der Energiewirtschaft in den nächsten Jahren
Gas und Krisen
Download der FAU-Biogasstudie 2026

## Slide 14
18 %
REPowerEU-Ziel Gasverbrauch 2030
190 Mrd m³
davon Biomethan- 2030
35 Mrd m³
1,7 %
(fossiler) Gasverbrauch in der EU 2023
295 Mrd m³
Biomethan- 2025 ca.
6,4 Mrd m³
2,1 %
(Öl- und) Gaskrisen der letzten Jahrzehnte
Seit der Ölkrise in den 70er Jahren erschütterten regelmäßig geoplitische Krisen die Weltwirtschaft
Der volkswirtschaftliche Schaden der Ukrainekrise wird für Deutschland auf 75-235 Mrd € geschätzt
Der Krisenplan REPowerEU sieht erhebliche Beiträge durch Biomethan vor….

## Slide 15
FAU Biogasstudie 2026
Die wichtigsten Ergebnisse
Die Sicherstellung der Unabhängigkeit von fossilem Erdgas ist die wichtigste Aufgabe der Energiewirtschaft in den nächsten Jahren
Das wichtigste Einsatzfeld von Biogas und Biomethan in den kommenden Jahren ist die Sicherung der Stromversorgung in Dunkelflauten.
Die von der EU angestrebte Reduktion des fossilen Gasverbrauchs und Erhöhung des Biomethananteils wird durch die aktuellen Planungen der Bundesregierung bislang nicht ausreichend adressiert.
Das Ausschreibungsvolumen für flexibilisierte Biogasanlagen sollte auf jährlich 3,2 GWel erhöht werden …
Gas und Krisen
Download der FAU-Biogasstudie 2026

## Slide 16
Fazit
Zur Besicherung von Wind und Sonne braucht Deutschland erhebliche Reserveleistungen – und das schon sehr bald
1.
Die EU möchte von fossilen Gasen unabhängig werden, um die Versorgungssicherheit zu verbessern – warum nicht auch Berlin?
2.

## Slide 17
3. Was Biogas unsere Volkswirtschaft kostet
Die bisherigen Kosten der Biogaskraftwerke
Notwendige Ausschreibungsmengen und Speicherkapazitäten
Die Kosten

## Slide 18
0
3
5
6
Mrd. Euro pro Jahr
4,6 Mrd €/a
4
1
2
2022
2023
2024
Förderung Bestandsanlagen
Die Kosten
Wie Biogas das EEG-Konto heute belastet
Die Förderung der Bestandsanlagen kostet derzeit ca. 4 Mrd € pro Jahr
Einspeisevergütung 0,364 Mrd €/a
Marktprämie 4,018 Mrd €/a
Flexibilitätskosten 0,205 Mrd €/a

## Slide 19
0
2
4
6
8
10
12
14
Installierte Leistung in GWel
Ausschreibungen
Bestehende Biogasanlagen bieten (bei vierfacher Überbauung) ein Flexibilisierungspotential von 12,6 GW
um das Flexibilitätspotential bestehender Biogasanlagen zu nutzen, muss das Ausschreibungsvolumen auf 3,2 GW pro Jahr erhöht werden
Ausschreibungs- volumen in GWel
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bisherige Zuschlags- menge in GWel
anzustrebende Reserveleistung bis 2030**: 12,6 GWel
Ausschreibungs- defizit
10 GWel
bzw. 3,2 GWel jährlich 2027 bis 2029
* Referentenentwurf der EEG Novelle 2027 vom 27.4.2026
2026
2027*
2028* 2029*
2030 * 2031 * 2032*
** anzustrebende Reserveleistung bis 2033: ca. 22 GWel

## Slide 20
Die Kosten
Wie Biogas das EEG-Konto künftig belastet
0
3
5
6
Mrd. Euro pro Jahr
Förderung Biomethananlagen nach den §§ 39j bis 39m
0,002 Mrd €/a
4,6 Mrd €/a
4
1
2
ist:
Einspeisevergütung 0,98 Mrd €/a
Flexibilitätszuschlag 0,32 Mrd €/a
Förderung nach den §§ 39 bis 39i
1,3 Mrd €/a
2022
2023
2024
Einspeisevergütung 0,364 Mrd €/a
Marktprämie 4,018 Mrd €/a
Flexibilitätskosten 0,205 Mrd €/a
nach 2030
Förderung Bestandsanlagen
Die Förderung der Bestandsanlagen kostet derzeit ca. 4 Mrd € pro Jahr
Mit den bisher für die 2. Förderphase bezuschlagen Anlagen reduzieren sich die Kosten auf 1,3 Mrd. €
Bislang wird nur der Zubau von Leistung, nicht der Zubau von Speicherdauer gefördert

## Slide 21
Beispiel: Speicherkraftwerk
Bioenergie Gettdorf
Wichtig ist nicht nur die Förderung / Forderung einer flexiblen Leistung (kW) sondern auch einer gespeicherten und flexibel einsetzbaren Biogasmenge (kWh)
Ganz wichtig:
ein „Speicherkapazitäts- zuschlag“ würde auch die Besicherung mehrtägiger Dunkelflauten gewährleisten…
Traglufthalle mit Biogas
“Weißer Wal von Gettdorf”

## Slide 22
Die Kosten
Wie Biogas das EEG-Konto künftig belastet
0
3
5
6
Mrd. Euro pro Jahr
Förderung Biomethananlagen nach den §§ 39j bis 39m
Förderung nach den §§ 39 bis 39i
Förderung Biogasanlagen mit erhöhtem Aus- schreibungsvolumen
Einspeisevergütung 0,98 Mrd €/a
Flexibilitätszuschlag 0,32 Mrd €/a
ist:
Einspeisevergütung + Marktprämie 3,4 Mrd €/a
Flexibilitätszuschlag 1,2 Mrd €/a
1,3 Mrd €/a
0,002 Mrd €/a
4,6 Mrd €/a
4
1
2
2022
2023
2024
Einspeisevergütung 0,364 Mrd €/a
Marktprämie 4,018 Mrd €/a
Flexibilitätskosten 0,205 Mrd €/a
nach 2030
Speicherkapazitäts- zuschlag für 80 h 0,7 Mrd €/a
5,3 Mrd €/a
Förderung Bestandsanlagen
Die Förderung der Bestandsanlagen kostet derzeit ca. 4 Mrd € pro Jahr
Mit den bisher für die 2. Förderphase bezuschlagen Anlagen reduzieren sich die Kosten auf 1,3 Mrd. €
Bislang wird nur der Zubau von Leistung, nicht der Zubau von Speicherdauer gefördert
Eine vierfache Überbauung auf 12,6 GWel steigert die Kosten auf maximal ca. 5 Mrd €

## Slide 23
Fazit
Zur Besicherung von Wind und Sonne braucht Deutschland erhebliche Reserveleistungen – und das schon sehr bald
1.
Die EU möchte von fossilen Gasen unabhängig werden, um die Versorgungssicherheit zu verbessern – warum nicht auch Berlin?
2.
Der Beitrag von Biogasanlagen zur Reservekapazität und Versorgungssicherheit ist noch viel zu wenig genutzt
3.

## Slide 24
4. Was unsere Volkswirtschaft mit Biogas gewinnt
„Flexzuschläge“ im Vergleich
Warum uns fossiles Gas noch sehr viel teurer kommen könnte
Der Nutzen

## Slide 25
Kosten
Nutzen
Speicher kapazitäts- zuschlag
1,2
Mrd €/a
Flexibilitätszuschlag
3,4
Mrd €/a
Kosten und Nutzen der Biogas- förderung
0,6
Mrd €/a
Marktprämie
Den Kosten von 5,3 Mrd € stehen nach 2030 ein Nutzen von 7,8 Mrd Euro entgegen…
Der Nutzen

## Slide 26
Speicher kapazitäts- zuschlag
1,2
Mrd €/a
Flexibilitätszuschlag
3,4
Mrd €/a
0,6
Mrd €/a
Marktprämie
Kosten und Nutzen der Biogas- förderung
5,3 Mrd Euro pro Jahr
Kosten
2,2
Mrd €/a
Einsparungen Kapazitätsprämie
Den Kosten von 5,3 Mrd € stehen nach 2030 ein Nutzen von 7,8 Mrd Euro entgegen…
Der Nutzen

## Slide 27
0
20
40
60
80
100
120
140
Kapazitätsreserve
§13e EnWG
Flexibilitätszuschlag (Biogas) §50a EEG
Vergütung 99,9 €/kWel
Aufwand für den Betreiber
Vergütung 100 €/kWel
Netto-Vergütung 96,8 €/kWel
Netto- Vergütung 10,2 €/kWel
3%
Kosten und Nutzen aktueller Kapzitätzsmechanismen in €/kW
CO2 Einsparung
-323 gCO2,eq/kWhel
10,6 gCO2,eq/kWhel
24 - 549 gCO2,eq/kWhel
Mais Gülle
Referenz: deutscher Strommix 2025: 344 g/kWhel
Aufwand für den Betreiber
137 €/kWel
Kapazitätsprämie §41 StromVKG
Aufwand für den Betreiber
56-110 €/kWel
160
180
Vergütung 173 €/kWel
Netto-Vergütung 136,7 €/kWel
Flexzuschläge im Vergleich
Flexzuschlag ist für Biogasanlagen aktuell nicht kostendeckend
Gaswirtschaft erhält deutlich höhere (Netto-) Prämien
(und das trotz hoher CO2-Emissionen)
Rückflüsse 90%
21%
x 9
x 13
Höchstgebotswert nach §12 KapResV
100 €/kW
Höchstgebotswert nach §41 StromVKG
173 €/kW
(alte Gaskraftwerke)
(neue Gaskraftwerke)

## Slide 28
Speicher kapazitäts- zuschlag
Marktprämie
Flexibilitätszuschlag
1,2
Mrd €/a
3,4
0,6
Mrd €/a
Mrd €/a
Kosten und Nutzen der Biogas- förderung
5,3 Mrd Euro pro Jahr
Kosten
Einsparungen Kapazitätsprämie
3,0
Mrd €/
1,2
Mrd €/a
1,1
Mrd €/
2,2
Mrd €/a
volkswirtschaftlicher Nutzen durch CO2-Einsparungen
(bei Priorisierung der heutigen Generation)
Steuerliche Rückflüsse durch regionale Wertschöpfung
0,3
Substitution Erdgas im Wärmemarkt
Einsparungen Redispatch
Den Kosten von 5,3 Mrd € stehen nach 2030 ein Nutzen von 7,8 Mrd Euro entgegen…
Eine konsequentere Nutzung von Gülle könnte 10 Mio tCO2,eq einsparen
Der Nutzen

## Slide 29
Zusätzlicher volkswirtschaftlicher Nutzen durch CO2-Einsparungen
(bei Berücksichtigung künftiger Generationen)
5,3 Mrd Euro pro Jahr
Kosten
Speicher kapazitäts- zuschlag
Marktprämie
Flexibilitätszuschlag
1,2
Mrd €/a
3,4
0,6
Mrd €/a
Mrd €/a
5,8
Mrd €/a
Kosten und Nutzen der Biogas- förderung
Einsparungen Kapazitätsprämie
3,0
Mrd €/
1,2
Mrd €/a
1,1
Mrd €/
2,2
Mrd €/a
volkswirtschaftlicher Nutzen durch CO2-Einsparungen
(bei Priorisierung der heutigen Generation)
Steuerliche Rückflüsse durch regionale Wertschöpfung
0,3
Substitution Erdgas im Wärmemarkt
Einsparungen Redispatch
7,8 Mrd Euro pro Jahr
Nutzen
Bei steigenden Gaspreisen vervielfacht der Merit-Order-Effekt den Nutzen noch wesentlich
Den Kosten von 5,3 Mrd € stehen nach 2030 ein Nutzen von 7,8 Mrd Euro entgegen…
Eine konsequentere Nutzung von Gülle könnte 10 Mio tCO2,eq einsparen
Der Nutzen

## Slide 30
Stromangebot in MWel
Öl
heute
Wind und PV
Braunkohle
Steinkohle
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
10
20
30
40
Strompreis in ct/kWh
Erdgas GUD
Erdgas Gasturbine
„Merit-Order“-Effekt
Bei Stromüberschuss (mit viel Wind und PV) wird der Börsenstrom billig
An der Strombörse zählen nur die aktuellen “Grenzkosten” der Stromerzeugung
Verbrauch
Preis
mit viel Wind und PV

## Slide 31
Stromangebot in MWel
Erdgas GUD
„Merit-Order“-Effekt
Bei Stromüberschuss (mit viel Wind und PV) wird der Börsenstrom billig
An der Strombörse zählen nur die aktuellen “Grenzkosten” der Stromerzeugung
Bei Strommangel (z.B. bei Dunkel-flaute) wird der Börsenstrom treuer
Das letzte notwendige Kraftwerk bestimmt den Börsenpreis
Gas
Öl
heute
Wind und PV
Braunkohle
Steinkohle
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
10
20
30
40
Strompreis in ct/kWh
Erdgas GUD
Erdgas Gasturbine
Verbrauch
Preis
mit wenig Wind und PV

## Slide 32
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
Erdgas / Wasserstoff „H2-Ready“
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Stromangebot in MWel
Erdgas GUD
Erdgas Gasturbine
„Merit-Order“-Effekt
Bei Stromüberschuss (mit viel Wind und PV) wird der Börsenstrom billig
An der Strombörse zählen nur die aktuellen “Grenzkosten” der Stromerzeugung
Bei Strommangel (z.B. bei Dunkel-flaute) wird der Börsenstrom treuer
Das letzte notwendige Kraftwerk bestimmt den Börsenpreis
Gas
2037
Wind und PV
0
10
20
30
40
Strompreis in ct/kWh
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
Strompreise mit H2 > 40-80 ct pro kWh
Verbrauch
Preis
Erdgas / Wasserstoff „H2-Ready“

## Slide 33
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
Erdgas / Wasserstoff „H2-Ready“
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Stromangebot in MWel
„Merit-Order“-Effekt
Bei Stromüberschuss (mit viel Wind und PV) wird der Börsenstrom billig
An der Strombörse zählen nur die aktuellen “Grenzkosten” der Stromerzeugung
Bei Strommangel (z.B. bei Dunkel-flaute) wird der Börsenstrom treuer
Das letzte notwendige Kraftwerk bestimmt den Börsenpreis
Gas
Wind und PV
0
10
20
30
40
Strompreis in ct/kWh
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
Erdgas / Wasserstoff „H2-Ready“
2037
Biogas
Verbrauch
H2 Hybridkraftwerke
H2 Sprinter
Erdgas / Wasserstoff „H2-Ready“
Erdgas GUD
Erdgas Gasturbine
Preis

## Slide 34
Zusätzlicher volkswirtschaftlicher Nutzen durch CO2-Einsparungen
(bei Berücksichtigung künftiger Generationen)
5,3 Mrd Euro pro Jahr
Kosten
7,8 Mrd Euro pro Jahr
Nutzen
Einsparungen Redispatch
Einsparungen Kapazitätsprämie
Substitution Erdgas im Wärmemarkt
volkswirtschaftlicher Nutzen durch CO2-Einsparungen
(bei Priorisierung der heutigen Generation)
29
Mrd €/a
Merit-Order-Effekt mit Gaspreisen auf Krisenniveau
Merit-Order-Effekt mit Wasserstoff- Reservekraftwerken
Speicher kapazitäts- zuschlag
Marktprämie
Flexibilitätszuschlag
1,2
Mrd €/a
3,4
0,6
Mrd €/a
Mrd €/a
5,8
Mrd €/a
9-18
Mrd €/a
1,2
3,0
Steuerliche Rückflüsse durch regionale Wertschöpfung
Mrd €/
Mrd €/a
1,1
Mrd €/
2,2
0,3
Mrd €/a
Kosten und Nutzen der Biogas- förderung
Den Kosten von 5,3 Mrd € stehen nach 2030 ein Nutzen von 7,8 Mrd Euro entgegen
Bei steigenden Gaspreisen vervielfacht der Merit-Order-Effekt den Nutzen noch wesentlich
mit Biogas gibt’s eine resiliente und klimafreundliche Kraftwerksreserve gratis…
Der Nutzen

## Slide 35
Versorgungssicherheit und Resilienz müssen bei der Transformation des Energiesystems viel konsequenter mitgedacht werden
4.
Fazit
Zur Besicherung von Wind und Sonne braucht Deutschland erhebliche Reserveleistungen – und das schon sehr bald
1.
Der Beitrag von Biogasanlagen zur Reservekapazität und Versorgungssicherheit ist noch viel zu wenig genutzt
3.
Die EU möchte von fossilen Gasen unabhängig werden, um die Versorgungssicherheit zu verbessern – warum nicht auch Berlin?
2.
und
Download der FAU-Biogasstudie 2026